АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.12.2023.                          № 82

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2024 год

# В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3  «О водоснабжении и водоотведении», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Администрация Печенковского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2024 год согласно приложению.

2. Менеджеру Администрации Печенковского сельского поселения в течение 15 дней со дня утверждения результатов актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения, разместить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения на официальном сайте муниципального образования Печенковское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и опубликовать в печатном средстве массовой информации муниципального образования Печенковское сельское поселение «Вести Печенковского сельского поселения» информацию о ее размещении на официальном сайте муниципального образования Печенковское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». «Интернет».

# 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Печенковское сельское поселение.

Глава муниципального образования

Печенковское сельское поселение                                                                    Р.Н. Свисто

Утверждено

Постановлением Администрации

Печенковского сельского поселения

от 18.12.2023.       № 82

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования Печенковское сельское поселение

на период с 2020 по 2030 года

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение  Велижского района разработана на основании следующих документов:

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011г. №1493-р.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Печенковского сельского поселения.

- Генеральный план поселения.

- Водного кодекса Российской Федерации.

- Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83.

Схема водоснабжения и водоотведения Печенковского сельского поселения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода,  разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет бюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из областного и федерального бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

- срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

ПАСПОРТ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение на период до 2030 года.

Инициатор (муниципальный заказчик)

Администрация  Печенковского сельского поселения.

Местонахождение

Россия, Смоленская область, Велижский район, д. Печенки, ул. Центральная, д.11.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Водный кодекс Российской Федерации

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №635/14

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года №13330 2012

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения в период до 2030 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство и реконструкция централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования Печенковское сельское поселение;

- строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2024 по 2030 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап - 2024-2025 годы:

- подготовка проектно-сметной документации по реконструкция сетей водопровода и водозабора в д. Чепли.

Второй этап - 2025-2030 годы:

- реконструкция сетей водопровода и водозабора в д. Чепли.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2024-2030 годах составляет:

- всего – 2400,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет – 242 тыс. рублей;

- областной бюджет – 2158,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры села.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение.

5. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Администрация Печенковского сельского поселения.

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании Печенковское сельское поселение Велижского района Смоленской области

Печенковское СП  входит в состав Велижского муниципального района (далее – Велижский МР) и является одним из 3 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Печенковское СП расположено в северо-восточной части Велижского района Смоленской области. В состав Печенковского СП входят 47 населенных пунктов:

1) деревня Печенки;

2) деревня Березьково;

3) деревня Бобова Лука;

4) деревня Большая Ржава;

5) деревня Большие Коряки;

6) деревня Большое Залюбище;

7) деревня Ботаги;

8) деревня Бохоново;

9) деревня Васькино;

10) деревня Гатчино;

11) деревня Глузды;

12) деревня Городище;

13) деревня Долбешки;

14) деревня Дор;

15) деревня Заболонье;

16) деревня Заозерье;

17) деревня Зеленый Луг;

18) деревня Зубки;

19) деревня Карпеки;

20) деревня Картавщина;

21) деревня Колотовщина;

22) деревня Колотовщина;

23) деревня Копыльники;

24) деревня Красный Луг;

25) деревня Курбатовщина;

26) деревня Лемеши;

27) деревня Малая Ржава;

28) деревня Малое Залюбище;

29) деревня Малые Коряки;
30) деревня Мальково;

31) деревня Пасторки;

32) деревня Патики Плосковские;

33) деревня Патики Чепельские;

34) деревня Плоское;

35) деревня Погорелье;

36) деревня Понево;

37) деревня Руковщина;

38) деревня Самусенки;

39) деревня Синичино;

40) деревня Староселье;

41) деревня Триково;

42) деревня Хрипино;

43) деревня Чепли;

44) деревня Шахино;

45) деревня Шейдово;

46) деревня Шитики;

47) деревня Шумилово.

Численность населения Печенковского СП на 01.01.2022г. – 760 человек.

В орографическом отношении территория Печенковского СП приурочено к Прибалтийской низменности. Основные черты рельефа сформировались в течение континентального развития территории доледникового периода. В современном рельефе отражена деятельность трех ледников, которая сыграла основную рельефообразующую роль.

В геоморфологическом отношении территория поселения расположена на различных типах рельефа: от холмисто-грядовых и пологоволнистых моренных равнин до плоских озеро-ледниковых равнин и долинных комплексов рек. Абсолютные отметки поверхности варьируются от 160,0м до 220,0м.

Климат Печенковского СП умеренно континентальный, который характеризуется относительно влажным и теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

По средним многолетним данным самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха до –8,3ºС, абсолютный зафиксированный температурный минимум - 45º. Оттепели наблюдаются практически ежегодно. Среднее число дней с оттепелью в период с ноября по март составляет 64.

Зима длится 4-5 месяцев. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 30.11. – 2.12. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом по области составляет в среднем многолетнем 125-135 дней.

Преобладающее направление ветров - северо-западное и западное,  скорость - 3-4 м/с. Средняя годовая норма осадков колеблется от 534 до 655 мм.

От районного центра г. Велижа  до центра Администрации 14 км., по западной части поселения проходит  дорога с твердым  покрытием  областного  значения Ольша –Невель на Псков, возле которой от Смоленска идет линия  электропередач.

Рисунок 1 Ситуационный план муниципального образования Печенковское сельское поселение.

2.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение Велижского района Смоленской области  используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Вода подается для хозяйственно-питьевых нужд населения, а также для целей пожаротушения.

Важной составляющей в процессе обеспечения водой населения является используемое насосное оборудование и насосы.

Информация по водонапорным башням, расположенных на территории Печенковское сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Техническое состояние | Место расположения | Численность населения пользующегося водой из данного водопровода | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 15 м | д.Печенки | 143 ч. 30 голов КРС | 1970 | Администрация Печенковского сельского поселения |
| 2 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 10 м | д.Патики Плосковские | 103 ч. 25 голов КРС | 1980 | Администрация Печенковского сельского поселения |
| 3 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 10 м | д.Патики Чепельские | 25 ч. 10 голов КРС | 1970 | Администрация Печенковского сельского поселения |
| 4 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 10 м. | д.Большая Ржава | 28 20 голов КРС | 1971 | Администрация Погорельского сельского поселения |
| 5 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 10 м | д.Большие Коряки | 9 ч. | 1974 | Администрация Печенковского сельского поселения |
| 6 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 19,4 м | д.Заозерье |  | 2012 | Администрация Печенковского сельского поселения |
| 7 | Водонапорная башня | Нежилое помещение | д.Городище |  | 1980 | Администрация Печенковского сельского поселения |
| 8 | Водонапорная башня | Нежилое помещение | д.Заболонье |  | 1972 | Администрация Погорельского сельского поселения |
| 9 | Водонапорная башня | Нежилое помещение высота 15 м | д.Чепли | 100 | 2013 | Администрация Печенковского сельского поселения |
| 10 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 10 м | д.Погорелье мастерские | 95 | 1970 | Администрация Печенковского сельского поселения |
| 11 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 10 м | д.Погорелье за школой | 88 | 1978 | Администрация Печенковского сельского поселения |

Существующий водопровод Печенковского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии. Износ отдельных сетей  водопровода  составляет порядка 70%. Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды,  необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену.

- Потребление воды в 2022 году составило:

- годовое потребление воды 			-  36,3 куб.м;

- среднесуточное потребление воды			- 0,039.куб.м;

- максимальное суточное потребление воды 		- 0,045 тыс.куб.м

2) Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий 				- 15,400 тыс. куб.м;

- водоснабжение объектов общественного-

делового назначения    					- 2,290 тыс. куб.м

3) Сведения о фактических и планируемых   неучтенных  расходах и потерях воды:

- планируемый  неучтенный расход и потеря воды за 2022год - 0,0тыс.куб.м;

Состояние водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год | Протяженность, м | Д у мм | Материал | Колодец, шт. | Задвижка, шт. | Вентель шт. | Пож гидрант | Фактический % износа | Техни ческое состоя ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | д.Печенки | 1970 (реконструкция 2010) | 3000 | 110 | Металлическая труба, полиэтилен | 13 | 1 | 2 | 4 | 50 | удовлетворительное |
| 2 | Водопроводная сеть | д.Патики Чепельские | 1982 | 1500 | 110 | Металлическая труба | 3 | 2 |  | - | 90 | неудовлетворительное |
| 3 | Водопроводная сеть | д. Патики Плосковские | 1978 | 3500 | 110 | Металлическая труба металопластик | 4 | 2 |  | - | 90 | неудовлетворительное |
| 4 | Водопроводная сеть | д. Большая Ржава | 1971 | 800 | 110 | Полиэтилен | 2 | 1 |  | - | 90 | неудовлетворительно |
| 5 | Водопроводная сеть | д.Погорелье | 1972 | 3000 | 50 | Металлическая труба |  |  |  |  | 100 |  |
| 6 | Водопроводная сеть | д.Чепли | 1982 2013 | 1067 1933 | 50 110 | Металлическая труба полиэтилен | 18 |  |  | 6 | 100 0 |  |
| 7 | Водопроводная сеть | д.Заозерье | 2012 1980 | 1337 1513 | 100 100 | Полиэтилен. Метал. и чугун | 18 | 4 | 11 | 4 | 80% |  |
| 8 | Водопроводная сеть | д.Городище | 1989 | 1200 | 100 | Чугун и сталь |  |  |  |  | 85% |  |
| 9 | Водопровод ная сеть | д.Заболонье | 1989 | 1350 | 100 | Метал. и чугун |  |  |  |  | 85% |  |

# СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| д.Печенки | 90 | 95 | 50 | есть санитарная охранная зона | 0 |  |
| д.Патики Чепельские | 90 | 90 | 90 | есть санитарная охранная зона | 0 |  |
| д. Патики Плосковские | 90 | 90 | 90 | есть санитарная охранная зона |  |  |
| д. Большая Ржава | 90 | 90 | 90 | есть санитарная охранная зона |  |  |
| д.Погорелье | 50 | 70 | 70 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| д.Чепли | 90 | 90 | 90 | есть санитарная охранная зона | 0 |  |
| д.Заозерье |  |  |  | есть санитарная охранная зона | 0 |  |
| д.Городище |  |  |  | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| д.Заболонье |  |  |  | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования Печенковское сельское поселение является водопроводы, находящиеся в д.Селезни, д.Бахтеи, д.Балбаи, д.Ситьково, д.Ехны, д.Узвоз, д.Логово, д.Проявино, д.Кожеки, д.Корени. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Контроль качества воды показывает:

- содержание железа  0,85 мг/куб. дм  (при норме 0,3 мг/л);

- мутность 8,7 мг/куб. дм  (при норме 1,5 мг/куб.дм)

-жесткость 8,3 ммоль/куб. дм (при норме 7,0 ммоль/куб.дм).

Водоснабжение организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборный узел(накопители) и водопроводные сети;

Централизованным водоснабжением в муниципальном образовании Печенковское сельское поселение занимается Администрация Печенковского сельского поселения

Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения муниципального образования Печенковское сельское поселение

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличный водозабор | Куб. м на 1 чел. в месяц 0,97 | 0,97 |
| 2. | Водопользование из водопроводного крана на территории участка | Куб. м на 1 чел. в месяц 0,97 | 2,9 |
| 3. | Бани в личном пользовании: Подключенные к центральной системе водоснабжения Не подключенные к центральной системе водоснабжения | Куб. м на 1 чел. в месяц 0,43 0,22 | 1,5 |
| 4. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация | Куб. м на 1 чел. в месяц 2,98 | 3,75 |
| 5. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна | Куб. м на 1 чел. в месяц 3,23 | 3,6 |
| 6 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, электрический водонагреватель | Куб. м на 1 чел. в месяц 4,26 | 4,5 |
| 7. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, электрический водонагреватель | Куб. м на 1 чел. в месяц 4,49 | 7,5 |

Cоциальный  результат

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Печенковского сельского поселения значительно повышает уровень экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности деревни, позволяет повысить безопасность питьевой воды для жителей, обеспечить чистой питьевой водой улучшенного качества.

Экономический результат

Создание рациональных систем водоснабжения и водоотведения на основе инновационных решений и с использованием энергосберегающих технологий позволит повысить надежность и долговечность систем, снизить расходы на их обслуживание и уменьшить потери ресурсов.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

# ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В населенных пунктах Печенковского сельского поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения (БОС). Это позволит сократить количество неочищенных выпусков в водоемы района и на рельеф.

Канализование малых населенных пунктов ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности производить систему централизованной канализации нецелесообразно. Канализование может быть осуществлено в выгребные ямы с вывозом стоков из выгребных ям на очистные сооружения.

Ориентировочный размер СЗЗ  у септика – 8 м в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и"СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"п.1.10, табл.1, прим.6.

Схема водопроводных сетей д. Заболонье

Схема водопроводных сетей д. Городище

Схема водопроводных сетей д. Заозерье

Схема водопроводных сетей д. Погорелье

Схема водопроводных сетей д. Чепли